## Slide 1
Chapter 1.
  마이크로컨트롤러

## Slide 2: 마이크로컨트롤러란 무엇인가?
ATmega128
아두이노 우노
ATmega128 학습보드
마이크로컨트롤러
(칩 위의 컴퓨터)
마이크로컨트롤러 보드

## Slide 3: 마이크로컨트롤러란 무엇인가?
칩 위의 컴퓨터
다른 시스템의 일부로 사용되는 경우가 흔함
  임베디드 시스템 (embedded system)
마이크로컨트롤러는 주변장치를 떼어 내고 케이스를 벗겨 버린 컴퓨터와 동일하다.
  데스크톱 컴퓨터에 비해 낮은 사양
  전용의 단순한 목적

## Slide 4: uP와 uC
마이크로프로세서 (uP)
  중앙처리장치(CPU)를 하나의 IC 칩으로 집적시켜 만든 반도체 소자
    uP는 CPU를 구현하는 한 방법
  1969년 인텔의 4비트 uP인 4004에서 시작
  4004는 약 2,300 개 TR 사용, i7은 약 22억 개 TR 사용
마이크로컨트롤러 (uC)
  uC = uP + 메모리 + 입출력 인터페이스
  컴퓨터의 메인보드와 하드디스크 기능을 하나의 IC 칩으로 집적시켜 만든 반도체 소자
  단일 칩 마이크로컴퓨터, 마이컴
  작고 간단한(마이크로) 제어장치(컨트롤러)를 만들기 위한 목적으로 특화된 마이크로프로세서의 한 종류

## Slide 5: 컴퓨터의 구성 요소
마이크로컨트롤러
마이크로프로세서

## Slide 6: uC는 어디에 사용할 수 있을까?
특수 목적용의 낮은 사양을 가진 컴퓨터
ATmega128과 데스크톱 컴퓨터의 비교
작고 간단한 제어장치 제작을 위해 사용
  다른 시스템의 일부로 사용  임베디드 시스템

## Slide 7: uC v.s. uP
uC의 장점
  제품의 소형화 경량화
  저렴한 가격
  신뢰성 향상
  융통성
uC의 단점
  낮은 처리 능력
  범용성 부족

## Slide 8: ATmega128 동작을 위한 기본 회로
ATmega128 + 크리스탈 + 전원
  8MHz로 동작시키기 위해서는 크리스탈도 필요하지 않음
  이 책에서는 16MHz로 동작

## Slide 9: ATmega128 개발을 위한 추가 장비
다운로더 : 컴퓨터에서 개발된 프로그램을 ATmega128로 옮기기 위한 장치
  ISP 방식 다운로더 : ATmega128에서 주로 사용하는 방식
  시리얼 방식 다운로더
    아두이노에서 주로 사용하는 방식 : 부트로더 필요
    컴퓨터와의 UART 통신을 위해서도 사용
ISP 방식 다운로더
시리얼 방식 다운로더

## Slide 10: 데이터 교환 방식
ATmega128은 디지털 컴퓨터의 일종
  0과 1의 이진값을 기본으로 함
  ATmega128의 핀을 통해 비트 단위의 데이터 교환
  64개 핀 중 53개 핀을 비트 단위 데이터 교환에 사용 가능
    실제 데이터는 바이트 이상의 단위
    주변장치에 따라 많은 핀이 필요하므로 53개로 부족
시리얼 v.s. 병렬 통신
  병렬 통신 : 여러 개의 핀을 사용, 바이트 단위 이상의 데이터를 동시에 전송
  시리얼 통신 : 적은 수의 핀을 사용, 바이트 단위 이상의 데이터를 여러 번에 나누어 전송
    핀 수가 제한된 마이크로컨트롤러에서 선호

## Slide 11: 직렬 통신 – 동기식
여러 번에 걸쳐 전송되는 데이터 비트 구분을 위해 별도의 동기화 클록 사용
  SPI, I2C
클록의 상승 에지에서 데이터 샘플링

## Slide 12: 직렬 통신 – 비동기식
전송 속도를 약속하여 사용하고 별도의 클록을 사용하지 않음
  동일한 속도로 송수신 하지 않으면 잘못된 데이터가 전달
  UART

## Slide 13: 전이중 v.s. 반이중 방식
전이중 방식 (full duplex)
  송수신을 위해 2개의 연결선 사용
  송수신 동시에 가능
반이중 방식 (half duplex)
  송수신을 위해 1개의 연결선 사용
  송수신 동시에 불가능

## Slide 14: 시리얼 통신 방식 비교

## Slide 15: 시리얼 통신 연결 방식

## Slide 16: 교차 개발 환경
교차 컴파일러 : 아트멜 스튜디오
실행 파일 : *.hex
ISP 또는 시리얼 방식으로
프로그램 다운로드/업로드

## Slide 17: 마이크로컨트롤러는 꼭 필요한가?
마이크로컨트롤러를 사용하면 동일한 입출력 장치를 사용하는 시스템에서 프로그램의 수정만으로 서로 다른 동작을 구현하는 것이 가능하다.

## Slide 18: CISC v.s. RISC
하드웨어 수준에서 지원되는 명령어의 개수로 구분
  CISC :
    복잡한 명령을 한 번에 처리 가능하지만 하드웨어는 복잡해짐
    명령어에 따라 필요로 하는 클록의 수가 다름
  RISC :
    하드웨어는 간단하지만 복잡한 명령을 여러 번의 간단한 명령으로 처리
    명령어가 동일한 수의 클록을 필요로 하므로 파이프라인 도입이 간단

## Slide 19: CISC v.s. RISC
CISC
RISC

## Slide 20: 폰 노이만 v.s. 하버드 구조
폰 노이만 구조
  명령어와 메모리가 하나의 메모리에 저장
  상대적으로 느린 메모리 속도에 의한 병목 현상
하버드 구조
  명령어와 메모리를 전용의 메모리에 나누어 저장
  하드웨어는 복잡해지지만 병목 현상 해소의 한 방법

## Slide 21: 메모리의 종류
ROM과 RAM : 전원이 주어지지 않을 때 기록된 내용의 보존 여부로 구분
SRAM과 DRAM : RAM을 만드는 방식에 따라 리프레시의 필요 여부로 구분

## Slide 22: ROM의 종류
Mask ROM
  생산 시에 내용이 결정되고 내용 변경이 불가능
PROM (Programmable ROM)
  전용 장치를 통해 한 번만 내용 기록이 가능
EPROM (Erasable PROM)
  전용 장치를 통해 쓰고 지우기가 가능
EEPROM (Electrically EPROM)
  전기 신호만으로 쓰고 지우기가 가능
  바이트 단위 읽기/쓰기 지원
플래시 메모리
  블록 단위 읽기/쓰기 지원
  대용량 메모리에 적합
  대부분의 휴대용 모바일 기기에서 채택

## Slide 23: 메모리의 종류

## Slide 24
Thank you!!