## Slide 1
Chapter 9.
  UART 시리얼 통신

## Slide 2: 시리얼 통신
마이크로컨트롤러는 비트 단위의 데이터를 핀 단위로 전송
바이트 단위 데이터 전송을 위한 방법
  병렬 전송 : 8개의 핀을 통해 1번에 1바이트 데이터 전송
    연결이 복잡해짐
    핀 수가 제한된 마이크로컨트롤러에서는 핀 부족으로 연결이 불가능할 수 있음
  직렬 전송 : 1개의 핀으로 8번에 나누어 1바이트 데이터 전송
    UART 통신은 시리얼/직렬 통신의 한 종류임

## Slide 3: 송수신 속도에 대한 약속 필요
UART 통신은 비동기식 통신임
  데이터를 위한 별도를 클록을 사용하지 않으므로 약속된 속도로 송수신을 수행함
  통신 단위로 보율(baud rate) 사용

## Slide 4: 보율과 BPS
보율 : 변조 속도, 신호가 변화한 횟수
BPS : Bits Per Second, 전송 속도
보율 : 4
BPS : 8

## Slide 5: 데이터 전송 규칙
데이터의 시작과 끝을 표시하기 위한 표시 필요
  데이터 비트 포함 10비트 데이터를 전송하는 것이 일반적임
    시작 비트 : 1비트의 LOW
    데이터 비트 : 8비트의 데이터
    정지 비트 : 1비트의 HIGH

## Slide 6: ATmega128의 UART 통신
송신(RX, receive data)과 수신(TX, transmit data)의 2개 핀을 사용
  2개의 장치를 UART 통신을 위해 연결하는 경우 RX와 TX는 교차하여 연결되어야 함
하드웨어로 지원되는 2개의 UART 통신 포트 포함
  UART0 : PE0, PE1 핀
  UART1 : PD2, PD3 핀
UART와 유사한 통신
  RS-232C : 12V 신호를 사용하므로 변환 장치 필요
  USB : 5V 신호를 사용하지만 통신 방법이 다르므로 변환 장치 필요

## Slide 7: UART 통신을 위한 연결

## Slide 8: ATmega128 연결
2개의 USB 연결 필요
  업로더 연결 : ISP 방식
  시리얼 연결
시리얼 연결
USB/UART 변환 장치
업로더 연결
(USB/SPI 변환 장치)

## Slide 9: 코드 9-1 : 에코
터미널에서 입력한 내용이 ATmega128로 전달되고 다시 컴퓨터로 되돌려 줌
  ISP 방식 업로더와 충돌을 피하기 위해 UART1 사용

## Slide 10: PuTTY 설정 변경
Terminal  Local Echo : Force on
  입력한 키를 터미널 화면으로 출력
Terminal  Local line editing : Force on
  문자열 단위 입력 가능
Terminal  Implicit LF in every CR
  ‘\n’ 다음에 ‘\r’ 자동 추가
  PuTTY는 ‘\n’과 ‘\r’을 개별적으로 다움

## Slide 11: UCSRnA 레지스터
U2Xn 비트 : 2배속 설정
RXCn (Receive Complete) 비트 : 수신 완료
UDREn (Data Register Empty) 비트 : 송신 완료

## Slide 12: UDREn 비트와 TXCn 비트
UART 통신을 위해서는 2개의 레지스터가 사용됨
  UDREn 비트 : UDRn 레지스터가 빈 경우 세트
    일반적으로 전송 완료를 위해 검사하는 비트
  TXCn 비트 : UDRn 레지스터와 시프트 레지스터가 빈 경우 세트
    UDREn 비트보다 세트되기 위해 더 많은 시간이 걸림

## Slide 13: UDREn & TXCn 비트 사용 시 전송 완료

## Slide 14: UCSRnA 레지스터 비트

## Slide 15: UCSRnB 레지스터
송수신 활성화 : 디폴트는 금지 상태

## Slide 16: UCSRnB 레지스터 비트

## Slide 17: UCSRnC 레지스터

## Slide 18: UCSRnC 레지스터

## Slide 19: UCSRnB & UCSRnC 레지스터 설정

## Slide 20: UBRRn = UBRRnH + UBRRnL
12비트로 통신 속도인 보율 설정
  UBRRnH의 상위 4비트는 사용하지 않음
  근사값을 사용함

## Slide 21: UBRR 레지스터와 보율

## Slide 22: UDR 레지스터
UDR (USART Data Register) : 송수신 데이터 저장
  2개의 레지스터가 송신과 수신을 담당하며 동일한 UDR이라는 이름으로 묶여 있음
    TXB : Transmit Data Buffer register
    RXB : Receive Data Buffer register

## Slide 23: UART 라이브러리 만들기
UART 통신은 흔히 사용되므로 별도의 파일로 작성하여 프로젝트에 포함시켜 사용하면 편리함
  문자열 출력 함수 : 코드 9-2
    바이트 단위 데이터 송수신을 기본으로 하므로 문자열 출력을 위한 별도의 함수 필요
  정수 출력 함수 : 코드 9-3
    정수를 문자열로 변환하여 문자열을 출력
UART 라이브러리 : 코드 9-4 (소스 파일), 코드 9-5 (헤더 파일)
  UART1.c : UART 통신 초기화 및 데이터 송수신 함수 정의
  UART1.h : 함수 선언

## Slide 24: UART 라이브러리 테스트 : 코드 9-6

## Slide 25: UART 통신을 통한 실수 출력
디폴트로 실수 출력은 지원하지 않으므로 속성 변경이 필요함
  Toolchain ➞ AVR/GNU Linker ➞ Libraries
    ‘libprintf_flt’ 라이브러리 추가
  Toolchain ➞ AVR/GNU Linker ➞ General
    ‘Use vprintf library’ 옵션 선택

## Slide 26: 데이터 수신
UART 통신은 바이트 단위 송수신을 기본으로 함
가변 길이 문자열을 수신하는 경우에는 수신 종료를 위한 특별한 기호를 사용하여야 함
  수신된 바이트 단위 데이터 저장을 위한 수신 버퍼 사용
  약속된 종료 문자가 수신된 경우 문자열 처리
코드 9-9
  ‘UP’ 또는 ‘DOWN’의 서로 다른 길이 문자열을 수신하여 처리

## Slide 27: printf, scanf 함수 사용하기
터미널을 표준 입출력 장치로 설정하여 표준 입출력 함수인 printf, scanf 함수 사용
헤더 파일 포함
표준 입출력 장치로 설정
printf, scanf 함수 사용
  C 언어에서 사용하는 방법과 동일함
코드 9-10
  코드 9-9를 printf, scanf 함수를 사용하여 수정
  실행 파일의 크기가 코드 9-9에 비해 커질 수 있음

## Slide 28
Thank you!!