## Slide 1
Chapter 11.
  아날로그 비교기

## Slide 2: 아날로그 비교기
두 핀으로 입력되는 아날로그 전압을 비교하여 비교 결과를 디지털로 출력
  AIN0(PE2, 양) 핀과 AIN1(PE3, 음) 핀 사용
  AIN0 > AIN1이면 1, 이외의 경우이면 0
  AIN0 대신 내부 1.23V 전압 사용 가능

## Slide 3: 코드 11-1: 내부 전압과의 비교
비교기 입력 전압
  음의 입력 : 가변저항에 걸린 전압
    PF0 입력은 ADC를 통해 현재 전압 출력 용으로 사용
  양의 입력 : 내부 1.23V 전압

## Slide 4: ACSR 레지스터
  ACD : 아날로그 비교기 비활성화 비트
  ACBG : 내부 기준 전압 사용 설정 비트
  ACO : 비교기 결과가 기록되는 비트
  ACI : 인터럽트 플래그 비트
  ACIE : 인터럽트 허용 비트
  ACIC : 입력 캡처 트리거 비트 (14장 참조)
  ACISn : 인터럽트 발생 시점 설정 비트 (표 11-1 참조)

## Slide 5: 아날로그 입력 핀을 음의 입력으로 사용
포트 F의 아날로그 입력 핀을 음의 입력으로 사용 가능
ADC는 디폴트 상태인 비활성화 상태여야 함
  ADCSRA 레지스터의 ADEN 비트 0
음의 입력은 ADMUX 레지스터의 MUXn 비트에 의해 결정
SFIOR 레지스터의 ACME 비트 역시 세트되어야 함

## Slide 6: 코드 11-2: 2개의 입력 사용
양(AIN0, PE2)과 음(AIN1, PE3)의 비교기 입력 사용

## Slide 7: 코드 11-2

## Slide 8
Thank you!!