## Slide 1
Chapter 16.
  SPI

## Slide 2: Serial Peripheral Interface
SPI : 고속 시리얼 통신 방법
  전이중 방식 : 송신과 수신을 위한 2개의 데이터 선
  1:n 통신 : 마스터-슬레이브 구조
  동기 통신 : 데이터 동기화를 위한 별도의 클록 선 사용
  슬레이브 선택 : 하드웨어 방식으로 슬레이브를 선택하기 위한 별도의 선 사용

## Slide 3: SPI 연결

## Slide 4: SPI 통신 – 데이터 전송
송신과 수신이 항상 동시에 발생
  원격으로 연결된 원형 큐

## Slide 5: 클록 극성과 위상 – 데이터 샘플링 시점
CPOL : Clock Polarity
  SPI 버스가 유휴 상태일 때의 클록 상태 결정
  CPOL = 0 : 비활성 상태일 때 SCK = LOW
  CPOL = 1 : 비활성 상태일 때 SCK = HIGH
CPHA : Clock Phase
  데이터 샘플링 시점 결정
  CPHA = 0 : 비활성  활성 에지에서 데이터 샘플링
  CPHA = 1 : 활성  비활성 에지에서 데이터 샘플링

## Slide 6: CPHA = 0

## Slide 7: CPHA = 1

## Slide 8: 25LC010A EEPROM
25LC010A
  SPI 방식 EEPROM
  1Kbit, 128byte 메모리

## Slide 9: EEPROM 연결 회로도

## Slide 10: 데이터 읽기
데이터 읽기 순서
  칩 선택 : CS에 LOW
  읽기 명령 전송 : 0b00000011 = 0x03
  EEPROM의 주소 전송 : 8비트
  임의의 1바이트 데이터 전송 : 송신과 수신은 동시에 일어남
  칩 선택 해제 : CS에 HIGH
코드 16-1, 16-2 참조

## Slide 11: 코드 16-1: 데이터 읽기

## Slide 12: 코드 16-2: 데이터 읽기 보조 함수

## Slide 13: SPDR 레지스터
SPI 통신 데이터 레지스터
  SPDR 레지스터에 데이터를 저장하면 자동으로 전송 시작

## Slide 14: SPSR 레지스터
SPI 통신 상태 레지스터
  SPI 통신의 통신 상태 반영

## Slide 15: 데이터 쓰기
데이터 쓰기 순서
  칩 선택 : CS에 LOW
  쓰기 가능 상태 설정 : 0b00000110 = 0x06
  칩 선택 해제 : CS에 HIGH
  칩 선택 : CS에 LOW
  읽기 명령 전송 : 0b00000010 = 0x02
  EEPROM의 주소 전송 : 8비트
  임의의 1바이트 데이터 전송 : 송신과 수신은 동시에 일어남
  칩 선택 해제 : CS에 HIGH
코드 16-3 참조

## Slide 16: 코드 16-3: 데이터 쓰기

## Slide 17: EEPROM의 레지스터
EEPROM 내에도 현재 EEPROM의 상태를 나타내는 상태 레지스터가 존재
  일반적인 읽기 명령으로 상태 레지스터 값을 읽을 수 있음

## Slide 18: 페이지 단위 쓰기
EEPROM의 쓰기 속도는 읽기에 비해 느림
주소를 전송하고 연속적으로 데이터를 전송하면 연속된 번지에 데이터가 기록되어 시간을 절약할 수 있음
단, 쓰기는 페이지 단위로만 가능
  25LC010A는 16 바이트 크기 페이지를 가짐
  페이지를 넘어서면 페이지 첫 번째 바이트로 이동
코드 16-5 참조

## Slide 19: SPCR 레지스터

## Slide 20: 코드 16-6: SPI 초기화

## Slide 21: 코드 16-9: EEPROM 읽기/쓰기
라이브러리 필요
  EEPROM 라이브러리 헤더 파일 : 코드 16-7
  EEPROM 라이브러리 소스 파일 : 코드 16-8

## Slide 22
Thank you!!