## Slide 1
Chapter 20.
  LED 매트릭스

## Slide 2: LED 매트릭스
LED를 매트릭스 형태로 배치하여 문자와 기호를 표시할 수 있도록 만들어진 출력 장치
88 크기가 흔히 사용됨
행과 열 제어를 위해 각각 8개, 총 16개 제어선 필요
  제어 회로/칩이 포함된 모듈도 흔히 사용

## Slide 3: 공통 행 양극 방식
행에 해당하는 핀에 HIGH, 열에 해당하는 핀에 LOW를 가함으로써 해당 위치의 LED를 켬
핀 번호와 행/열 번호와는 무관함

## Slide 4: 공통 행 양극/음극 방식 제어
행 : LOW LOW LOW HIGH
열 : HIGH HIGH HIGH LOW
행 : HIGH HIGH HIGH LOW
열 : LOW LOW LOW HIGH

## Slide 5: 행 단위 스캔
한 행에 속하는
여러 개의 열을
제어할 수 있음

## Slide 6: 열 단위 스캔
한 열에 속하는
여러 개의 행을
제어할 수 있음

## Slide 7: 행 단위 스캔의 저항
한 개의 LED만 켜지는
열 쪽에 저항 연결

## Slide 8: 열 단위 스캔의 저항
한 개의 LED만 켜지는
행 쪽에 저항 연결

## Slide 9: LED 매트릭스 연결 회로도

## Slide 10: 코드 20-1: LED 매트릭스 테스트
한 번에 하나의 LED만 켜기
_delay_ms 함수 사용으로 2개 이상 켜기는 불가능

## Slide 11: 스마일 문자 정의

## Slide 12: 코드 20-2: 스마일 문자 표시

## Slide 13: 74595 사용
LED 매트릭스 제어를 위해서는 16개의 입출력 핀이 필요함
  74595 2개를 사용하여 직렬 데이터를 16비트의 병렬 데이터로 변환 가능
  첫 번째 74595 칩의 Q7’ 핀을 두 번째 74595 칩의 Data 핀으로 연결함으로써 확장 가능
  2개의 클록 핀은 2개의 74595 칩이 함께 사용함

## Slide 14: 2개의 74595 칩 연결 회로도

## Slide 15: 2가지 제어 방식을 지원하는 LED 매트릭스 모듈

## Slide 16: 코드 20-3: 스마일 문자 표시 – 74595 칩

## Slide 17
Thank you!!