## Slide 1
Chapter 24.
  릴레이

## Slide 2: 릴레이
전기 신호로 ON/OFF를 조작하는 스위치
종류
  전기기계식 릴레이 : 전류에 의해 전자석이 되는 성질 이용
    물리적인 스위치 존재
  반도체 릴레이 : 포토커플러를 이용한 스위칭
    물리적인 스위치가 존재하지 않음  무접점 릴레이
    반응 속도가 빨라 고속 제어에 유리

## Slide 3: 스위치와 릴레이 비교

## Slide 4: 전기기계식 릴레이
디지털 데이터 핀으로 릴레이 ON/OFF 제어
스위칭 동작에 의해 회로의 개폐 제어
  NO (Normal Open) : 제어선이 LOW일 때 스위치 열림
  NC (Normal Close) : 제어선이 LOW일 때 스위치 닫힘

## Slide 5: 릴레이 연결 회로도

## Slide 6: 코드 24-1: 릴레이 제어

## Slide 7: 반도체 릴레이
접점이 없으므로 ON/OFF 동작에서 기계적 소음 없음
반응 속도가 빨라 고속 제어에 유리함
ON/OFF 핀으로 LOW/HIGH를 출력함으로써 스위치의 ON과 OFF 상태 설정
코드 24-1 사용

## Slide 8
Thank you!!